## Slide 1
Построение территориально распределенной сети компании при помощи технологии DMVPN на оборудовании "С-Терра Шлюз" 5.0 и маршрутизаторах Cisco Systems
Network Engineer. Professional

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема: построение территориально распределенной сети компании при помощи технологии DMVPN на оборудовании "С-Терра Шлюз" 5.0 и маршрутизаторах Cisco Systems
Владислав Новиков
Разрабатываю DMVPN в компании «С-Терра СиЭсПи»

## Slide 4: План защиты
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации

## Slide 5
Цель и задачи проекта
1. | Определить основные схемы подключения филиалов (spokes) и центрального офиса (hubs) к Интернет провайдерам
2. | Выбрать протокол динамической маршрутизации, используемый в облаке DMVPN
3. | Определить схему резервирования устройств (хабов) в центральном офисе
4. | Собрать схему и проверить на совместимость вторую фазу DMVPN, сделать выводы
Цель проекта: проверить на совместимость криптомаршрутизаторы «С-Терра Шлюз» версии 5.0 и маршрутизаторы Cisco Systems в рамках технологии DMVPN (phase2)

## Slide 6: Какие технологии использовались
1. | DMVPN (mGRE/NHRP)
2. | IPsec/IKEv2
3. | PKI (выделенный root CA на базе OpenSSL)
4. | iBGP/eBGP/OSPF
5. | NAT/IP SLA/VRF/MultiWAN (С-Терра)

## Slide 7: Основные этапы проекта
Этап 1
Разработка схемы
Определение основных схем подключения филиалов (spokes) и центрального офиса (hubs) к Интернет провайдерам, определение схемы резервирования устройств в центральном офисе
Настройка IP связности между филиалами, между филиалами и центральными офисами, настройка eBGP, NAT, VRF
Настройка multipoint GRE, NHRP, iBGP, OSPF, проверка работы без IPsec.
Развертывание корневого удостоверяющего центра (УЦ\CA) на устройстве Hub1 на базе OpenSSL. Выпуск сертификатов на все устройства, настройка IPsec/IKEv2
Проверка работы DMVPN c IPsec/IKEv2 (С-Терра <---> Cisco), проверка отказа Hub1, проверка работы через NAT (С-Терра <---> Cisco), проверка отказа ISP
Этап 2
Настройка связности
Этап 3
Настройка DMVPN (phase2)
Этап 4
Настройка IPsec
Этап 5
Проверка

## Slide 8: Что получилось. Общая схема

## Slide 9: Что получилось. Схема центрального офиса

## Slide 10: Что получилось. Схемы филиалов
Notes: Филиалы 1 и 5 в будущем при проверке phase3 должны стать промежуточными хабами (когда устройство одновременно хаб для своего региона и спок для вышестоящего центрального хаба)

## Slide 11: Что получилось. Схема условного Интернета

## Slide 12: Что получилось. IPsec/IKEv2 на Hub1 и Hub2

## Slide 13: Что получилось. DMVPN. NHRP на Hub1 и Hub2

## Slide 14: Что получилось. DMVPN. BGP/OSPF на Hub1 и Hub2

## Slide 15: Что получилось. IPsec/IKEv2/DMVPN на Spoke1 (С-Терра)

## Slide 16: Что получилось. IPsec/IKEv2/DMVPN на Spoke5 (Cisco)

## Slide 17: Выводы
1. | Цель проекта по проверке совместимости «С-Терра Шлюз» с маршрутизаторами Cisco Systems в рамках технологии DMVPN была достигнута, поставленные задачи – выполнены
2. | При выполнении проекта была найдена особенность работы маршрутизаторов Cisco Systems, находящихся за NAT, в связи чем была доработана реализация протокола NHRP в «С-Терра Шлюз» для обеспечения полной совместимости
3. | Следующим этапом планируется проверка phase3

## Slide 18
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–
Ответьте на вопросы одногруппников и преподавателей и получите обратную связь на свою работу

## Slide 19: Спасибо за внимание!